ALLEGATO D

________________________________________________

CAPITOLATO TECNICO

ALLEGATO “D”

_____________________________________________________________________________

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO INERENTE LA FORNITURA DI UN SEQUENZIATORE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):6795520082

NUMERO GARA: 6510669

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): B92F16000530006

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dr. Stefano Ghergo

_____________________________________________________________________________

Sommario

PREMESSA

1. Oggetto dell’appalto	4

2. Descrizione della fornitura	4

2.1 Caratteristiche tecniche minime obbligatorie a pena di esclusione	4

3.Importo presunto dell’appalto – Validità del prezzo	7

4. Oneri per la sicurezza	7

5. Luogo e termine di consegna e installazione	7

5.1. – Luogo di consegna e installazione	7

5.2 – Termine di consegna e installazione	7

6. Marcatura “CE”	7

7. Verifica di conformità della fornitura	8

8. Obblighi ed adempimenti a carico dell’Aggiudicatario	8

9. Penali	9

10. Garanzia ed assistenza tecnica	10

11. Manutenzione fino a verifica di conformità	10

12. Sicurezza sul lavoro	11

13. Fatturazione e pagamento	11

14. Subappalto - Cessione del contratto e del credito	12

15. Risoluzione del contratto	12

16. Norme regolatrici	13

17. Trattamento dei dati personali	13

PREMESSA

Il presente Capitolato fissa le norme che regolano l’Appalto per la fornitura di un: Sistema di sequenziamento di acidi nucleici, nell’ambito del Progetto Europeo BIOWYSE: Biocontamination Integrated cOntrol of Wet sYstems for Space Exploration (GRANT AGREEMENT NUMBER 687447).

Gli Elaborati richiamati nel presente Capitolato e messi a disposizione delle Ditte concorrenti definiscono i requisiti minimi prestazionali per la formulazione dell’Offerta da parte delle medesime Ditte.

Nel seguito del presente Capitolato, l’Istituto di Ricerca sulle Acque, con sede in Via Salaria km 29.300, Monterotondo Scalo (RM) verrà indicato per brevità con “IRSA”, mentre la Ditta concorrente/appaltatrice verrà indicata con “aggiudicatario”.

Nel prezzo contrattuale d’appalto, oltre la fornitura delle attrezzature sono comprese anche l’imballaggio, il trasporto, l’assicurazione del trasporto, il carico e lo scarico dai mezzi, il conferimento e la dislocazione nei locali di destinazione, le opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati a piano terreno, la manodopera, il montaggio, l’installazione, la messa in funzione, gli oneri previsti dal presente Capitolato, ogni altro onere per consegnare le attrezzature installate a perfetta regola d'arte e rispondenti alle vigenti normative in materia, le spese generali e l'utile dell’aggiudicatario.

E’ onere dell’Aggiudicatario provvedere alla verifica di tutti i dati indicati, di rilevare ogni elemento ritenuto necessario e/o opportuno per la formulazione dell’Offerta, o proporre eventuale attrezzatura con caratteristiche superiori a quelle indicate nel predetto Capitolato Tecnico.

# 1. Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura e l’installazione in opera di un “Sistema di sequenziamento di acidi nucleici” necessario per l’attuazione del progetto Europeo BIOWYSE: Biocontamination Integrated cOntrol of Wet sYstems for Space Exploration (GRANT AGREEMENT NUMBER 687447).

L’acquisizione di una apparecchiatura per la caratterizzazione di comunità microbiche ha lo scopo di implementare le potenzialità analitiche dell’IRSA, garantendo la possibilità di effettuare attività di ricerca ad altissimo livello presso i laboratori dell’Istituto. Inoltre essa potrà essere impiegata per attività di servizio esterno.

# 2. Descrizione della fornitura

Le caratteristiche indicate al successivo paragrafo 2.1 “Caratteristiche tecniche minime obbligatorie” identificano i requisiti tecnici minimi che il sistema di Sequenziamento deve possedere a pena di esclusione. Il mancato “possesso” o il mancato raggiungimento anche di uno solo dei requisiti di cui sopra comporterà l’esclusione dalla gara. Tutta la strumentazione ed i materiali della presente fornitura dovranno essere delle migliori qualità nelle loro rispettive specie, senza difetti, originali e nuovi di fabbrica di qualità e pregi uguali a quanto contrattualmente prescritto, completi di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento e al soddisfacimento delle specifiche tecniche indicate.

E’ facoltà del concorrente, al fine di meglio descrivere la strumentazione offerta, indicare all’interno dell’offerta tecnica la disponibilità di documentazione integrativa e/o accessoria reperibile su Internet presso il produttore.

## 2.1 Caratteristiche tecniche minime obbligatorie a pena di esclusione

Le attrezzature offerte, devono soddisfare quelle di seguito riportate:

- Completa automazione del sistema;

- Accuratezza della chiamata delle basi degli acidi nucleici;

- Tecnica di sequenziamento “Sequencing by Synthesis”;

- Software per applicazioni di sequenziamento 16S metagenomica;

- Produttività del sistema e lunghezza del sequenziamento;

- Assenza di gas associati;

- Installazione, collaudo;

- Corso di formazione per utilizzatori;

- Assistenza tecnica e garanzia.

- Completa automazione del sistema

Sistema compatto ed integrato nelle fasi di amplificazione e sequenziamento delle librerie prodotte senza intervento manuale di un operatore

- Accuratezza della chiamata delle basi degli acidi nucleici

Sistema caratterizzato da massima accuratezza della chiamata delle basi degli acidi nucleici con valori compresi tra Q30 (99,9%) e Q40 (99,99%).

- Tecnica di sequenziamento “Sequencing by Synthesis”

Tecnica di sequenziamento “Sequencing by Synthesis” per applicazioni 16S metagenomica, sequenziamento di ampliconi, plasmidi e piccoli genomi batterici

- Software per applicazioni di sequenziamento 16S metagenomica

Sistema fornito completo di software locale di analisi dei dati di sequenza primaria, secondaria e terziaria per la 16S metagenomica

- Produttività del sistema e lunghezza di sequenziamento

Strumento con produttività in termini di basi da sequenziare nell’intervallo compreso da un minimo di 500Mb fino a un massimo di 15 Gb per corsa; massima lunghezza di sequenziamento: 600 coppie di basi (2x300)

- Assenza di gas associati

Lo strumento non deve richiede l’utilizzo di alcun gas per il funzionamento

- Installazione, verifica di conformità

Installazione presso i laboratori dell’IRSA, Area della Ricerca RM1, via Salaria km 29.300, 00015 Monterotondo (RM).

La verifica della conformità dovrà consentire la verifica delle prestazioni strumentali generali. La aggiudicatario costruttrice e/o distributrice dell’apparecchiatura dovrà fornire tutto il materiale necessario al collaudo (ad. es. connettori, cavi di collegamento).

- Corso di formazione per utilizzatori

L’Aggiudicatario, dovrà fornire a proprio carico, adeguata e completa formazione, al personale indicato da questa stazione appaltante, sull’utilizzo della strumentazione fornita ed in tutte le sue configurazioni mediante l’erogazione di uno specifico corso di formazione per almeno due unità di personale IRSA. In caso di formazione presso altra sede, tutte le spese di trasferta del personale IRSA, saranno a carico della aggiudicatario fornitrice

- Assistenza tecnica e garanzia

L’Aggiudicatario, dovrà garantire l’assistenza tecnica in loco, e tempi di intervento rapidi (< 1 settimana lavorativa).

Dovrà altresì garantire l’invio di parti di ricambio e/o consumabili entro 7 giorni lavorativi dalla data dell’ordine. Sarà valutato positivamente un periodo di garanzia superiore a quella legale. L’Aggiudicatario, dovrà fornire la quotazione per gli interventi in assistenza tecnica al di fuori del periodo di garanzia.

L’Aggiudicatario, potrà fornire la quotazione per un eventuale periodo di estensione di garanzia (se disponibile).

Oltre alle caratteristiche sopra riportate le attrezzature devono assicurare:

- la perfetta rispondenza normativa delle stesse attrezzature;

- la facilità di eseguire successivamente gli interventi di manutenzione (ordinaria - straordinaria);

- la immediata ed economica reperibilità delle eventuali parti di ricambio per un periodo di anni 5 (cinque) dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione delle medesime attrezzature;

- le soluzioni tecnico-costruttive tecnologicamente più avanzate.

La fornitura deve essere dotata di tutti gli accessori prescritti dalle norme vigenti ed occorrenti comunque per il suo perfetto funzionamento e deve risultare idonea al superamento della verifica di conformità di cui all’Art. 7 del presente Capitolato.

La fornitura deve essere, altresì, dotata di tutti gli accessori necessari, per dare la fornitura medesima finita e perfettamente funzionante, e la sua posa in opera deve avvenire secondo la migliore e più recente tecnologia.

L’attrezzatura deve essere consegnata negli imballi originali. Gli imballi dovranno essere ritirati dopo il montaggio a meno di disposizione contraria da parte dell’IRSA.

Materiali di consumo

E’ compresa nel prezzo contrattuale d’appalto la fornitura di tutti quei materiali che permettono la gestione del “SISTEMA DI SEQUENZIAMENTO DI ACIDI NUCLEICI” fino alla verifica di conformità, ivi incluso ogni altro onere occorrente per rendere i beni oggetto della fornitura montati a perfetta regola d’arte e pronti all’uso (es. spine, cavi, kit d’installazione ecc.).

Qualità e provenienza dei materiali

Tutti i materiali, gli apparecchi e le apparecchiature fornite e poste in opera, devono essere della migliore qualità, lavorati a perfetta regola d’arte e corrispondenti al servizio a cui sono destinate. La fornitura dovrà essere certificata in conformità alle norme vigenti.

Prescrizioni esecutive generali

La fornitura deve essere installata oltre che secondo le prescrizioni della Lettera di invito, del Capitolato Tecnico, del D.U.V.R.I., anche secondo la buona regola d’arte, intendendosi con tale denominazione l’osservanza di tutte le norme più o meno codificate di corretta esecuzione dei lavori.

# 3.Importo presunto dell’appalto – Validità del prezzo

L’importo presunto dell’appalto a base d’asta è pari a euro 93.000,00 (euro novantatremila/00) al netto dell’IVA. Saranno escluse le offerte economiche con un importo superiore a quello sopra indicato. Il prezzo offerto tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell’aggiudicatario dal presente Capitolato e da ogni altro documento contrattuale. L’importo contrattuale deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e i concorrenti/aggiudicatario non hanno in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano. Non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.

# 4. Oneri per la sicurezza

Il presente appalto non prevede rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro dell’IRSA ove è previsto che debba operare l’aggiudicatario, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’aggiudicatario e, pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/08 non sussistono. Di conseguenza per questa tipologia di affidamento non è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), come chiarito dalla Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 5 Marzo 2008.

# 5. Luogo e termine di consegna e installazione

## 5.1. – Luogo di consegna e installazione

Sede di lavoro dell’Istituto di Ricerca sulle Acque, Via Salaria Km.29.300, 00015 Monterotondo Scalo (RM).

## 5.2 – Termine di consegna e installazione

Il termine di consegna ed installazioni non deve essere superiore ai 30 (trenta) giorni dalla data della stipula del contratto.

# 6. Marcatura “CE”

La fornitura dovrà essere munita - per le componenti che lo richiedono - della marcatura di certificazione “CE” richiesta dalle norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta “Nuova direttiva macchine”) recepita ed attuata per l'Italia mediante il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (pubblicazione del 19-2-2010 Supplemento ordinario n. 36/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 41) e s.m.i.

# 7. Verifica di conformità della fornitura

La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016. Le attività di verifica di conformità saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di installazione della fornitura. Durante le operazioni di verifica di conformità, l’IRSA ha altresì la facoltà di chiedere all’Aggiudicatario tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant’altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura. Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal presente capitolato e accettate in base all’offerta presentata in sede di gara. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento/direttore dell’esecuzione del contratto rilascerà il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'aggiudicatario. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'aggiudicatario risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’IRSA prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

# 8. Obblighi ed adempimenti a carico dell’Aggiudicatario

Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente appalto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. L’aggiudicatario si obbliga altresì a provvedere:

- Alla consegna delle bolle di consegna di tutti i materiali installati;

- Alla consegna dei certificati di omologazione “CE” per tutte le apparecchiature che lo richiedano;

- Alla consegna delle schede tecniche delle singole apparecchiature fornite;

- Alla consegna dei manuali delle singole apparecchiature fornite, preferibilmente su supporto digitale oppure, in alternativa, a stampa;

- Alla consegna delle eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, ecc.

L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

L’aggiudicatario sarà direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall’attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto. Dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro. Risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all’ambiente comunque provocati nell’esecuzione dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L’IRSA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’Aggiudicatario nell’esecuzione del contratto. A tal fine l’Aggiudicatario dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile. L’Aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà produrre all’ IRSA copia di detta polizza.

# 9. Penali

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna e installazione della fornitura oggetto del presente contratto si applica una penale pari all’2‰ (uno per mille) calcolata sull’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’IRSA risolverà il contratto in danno all’aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’aggiudicatario per iscritto. L’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’IRSA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dall’IRSA, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall’IRSA.

# 10. Garanzia ed assistenza tecnica

La fornitura dovrà essere garantita (ivi incluse spese di manodopera e parti di ricambio) per un minimo di 12 (dodici) mesi “on-site” dalla data dell’emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

L’Aggiudicatario è tenuto a riparare il guasto entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di intervento, che potrà essere inoltrata tramite fax e/o e-mail, presso il luogo di installazione della fornitura.

Nel caso di impossibilità di ritorno all’operatività, deve essere garantita la riparazione dell’apparato presso l’aggiudicatario, con oneri di spedizione a suo carico; per gli interventi che dovessero prolungarsi oltre i 7 (sette) giorni lavorativi, l’Aggiudicatario si impegna a fornire in sostituzione il componente/attrezzatura con caratteristiche analoghe a quello inviato in assistenza.

Le spese per la spedizione del componente/attrezzatura in assistenza e per la restituzione del componente/attrezzatura IRSA restano a carico dell’Aggiudicatario.

Nel periodo di garanzia l’aggiudicatario si impegna a sostituire tutte le parti ed i complessi che con l’uso presentassero difetti o rotture dovute ad errato montaggio o progettazione o a qualità scadente dei materiali.

Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione con formula “Full Service” (tutto compreso) dovrà essere garantita per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi, che decorrerà dalla data di emissione con esito positivo del Certificato di verifica di conformità di cui all’Art. 7, su tutte le parti che costituiscono la strumentazione (compresi gli accessori).

# 11. Manutenzione fino a verifica di conformità

Fino all'espletamento della verifica di conformità con esito positivo della fornitura, di cui all’Art. 7, la manutenzione delle attrezzature è a carico dell’aggiudicatario, il quale non ha diritto a corrispettivi di qualsiasi natura, né risarcimenti o rimborsi per ogni onere conseguente.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'ultimazione della fornitura e la verifica di conformità, l’Aggiudicatario è garante delle attrezzature, rimanendo a suo esclusivo carico le riparazioni e le sostituzioni che si rendessero necessarie. Durante tale periodo l’aggiudicatario è tenuto ad effettuare le operazioni di manutenzione con ogni tempestività e cautela, provvedendo di volta in volta alle riparazioni necessarie, senza in alcun modo interrompere il funzionamento dei Laboratori e degli edifici ove le attrezzature sono installate. Ove l’aggiudicatario non provvedesse alle riparazioni nei termini prescritti, si procede d'ufficio, ed ogni onere e spesa conseguenti sono posti a suo carico.

# 12. Sicurezza sul lavoro

L’Aggiudicatario si assume ogni responsabilità inerente l’esecuzione del contratto, nonché la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. La valutazione dei rischi propri dell’Aggiudicatario nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti. L'Aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l’igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso l’IRSA.

# 13. Fatturazione e pagamento

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l’aggiudicatario potrà emettere fattura solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo; la fattura dovrà essere emessa con le seguenti modalità:

- Per gli aggiudicatari Italiani o stranieri residenti in Italia: elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’IRSA destinataria, identificata dal seguente Codice Univoco Ufficio – CUU “OLBZTJ”;

- Per gli aggiudicatari stranieri: in forma cartacea. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricevimento, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. Non saranno ammesse fatture con “Split Payment” o con IVA differita. La fattura, intestata all’IRSA, dovrà contenere, pena il rifiuto della stessa:

- Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);

- Il CIG;

- Il CUP;

- Il CUU (Codice Univoco Ufficio): OLBZTJ;

- C.F.: 80054330586; P. IVA: 0211831106;

- L’importo imponibile;

- L’importo dell’IVA ai sensi di Legge (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);

- L’importo totale della fattura;

- L’oggetto della fornitura;

- Il “Commodity code” (in caso di operatori economici stranieri).

Ai fini del pagamento del corrispettivo l’IRSA procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L’IRSA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’IRSA applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’IRSA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penali, di cui al precedente paragrafo 11, l’IRSA potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

# 14. Subappalto - Cessione del contratto e del credito

Per la natura propria della fornitura non è consentito il subappalto, a pena di nullità del contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. Per le cessioni di crediti si applica l’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

# 15. Risoluzione del contratto

In adempimento a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 l’Istituto di Ricerca sulle Acque risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. In ogni caso si conviene che l’Istituto di Ricerca delle Acque senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Istituto di Ricerca sulle Acque;

Nei casi di cui ai precedenti paragrafi: 12 – Responsabilità dell’Aggiudicatario, 13 – Sicurezza sul lavoro, 16 – Subappalto - Cessione del contratto e del credito.

# 16. Norme regolatrici

L’esecuzione del presente appalto è regolata, oltre che da quanto disposto nel contratto:

- Dal D.P. CNR del 4 maggio 2005, n. 0025034 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30/05/2005, “Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

- Dalle disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- Dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- Dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;

- Dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;

- Dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dall’IRSA prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall’Aggiudicatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Aggiudicatario medesimo ed accettate dall’IRSA.

# 17. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Istituto di Ricerca sulle Acque provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi inclusa la partecipazione alla gara e l’eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’IRSA.